ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕПРОШИВКЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ

AdvoCam-FD4 Profi

AdvoCam-FD4 Profi-GPS

- Перед операцией перепрошивки убедитесь, что регистратор хорошо заряжен (2 или 3 риски на значке батареи в правом верхнем углу экрана)

- Убедитесь какая версия прошивки установлена в регистраторе

- Кнопка MENU

- СИСТ. НАСТР.

- ВЕРСИЯ

(запишите номер текущей версии прошивки, чтобы потом убедиться что перепрошивка удалась)

- Отформатируйте карту памяти

- Кнопка MENU

- СИСТ. НАСТР.

- ФОРМАТИРОВАНИЕ – выберите ДА, нажмите ОК

- Подключите выключенный регистратор к компьютеру по USB

- регистратор включится, выберите режим КАРТРИДЕР

- Скопируйте в корневую директорию карты памяти файл прошивки hddv11.bin

- Отключите регистратор от компьютера, он выключится.

- Включите регистратор и сразу же как только он начнет включаться зажмите кнопку MODE, появится надпись «ИДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ», дождитесь пока регистратор выключится, затем включите и убедитесь, что версия обновилась (см п 2)

- Если обновление прошло успешно, сбросьте настройки на умолчание, отформатируйте карту памяти, а затем задайте нужные вам настройки.